## Slide 1
Verilog

## Slide 2: Verilog 簡介
什麼是 Verilog
  硬體描述語言
    Hardware Description Language：HDL
    以類似於撰寫軟體程式的流程來描述電路的架構與信號資料之間的邏輯關係。

## Slide 3: Verilog -FPGA程式設計流程
Design and write the verilog code
Functional verification
Device selection
Synthesis and optimization
Post-synthesis verification
Place and route
Timing analysis
Programming

## Slide 4: 組合邏輯 & 循序邏輯
組合邏輯
  沒有回饋電路(No feedback)，輸入改變輸出跟著改變。
循序邏輯
  有回饋電路，輸入改變，輸出不會馬上改變(Clock)。

## Slide 5: Verilog 程式基本架構
// 模組宣告
module 模組名稱 （輸入輸出信號條列）;
// 輸出入埠宣告
input 輸入埠1, 輸入埠2, 輸入埠3…;
output 輸出埠1, 輸出埠2, 輸出埠3…;
// 資料類型宣告
wire 連接線1, 連接線2, 連接線3…;
reg 暫存器資料1, 資料2, 資料3…;
………………..
// 描述模組內部電路的敘述
………………..
電路敘述1;
電路敘述2;
………………..
endmodule
module test (clk,rst,a,b);
input clk,rst;
Input [3:0] a;
output [3:0] b;
wire [3:0] c;
reg [3:0] tmp;
assign b=a+tmp;
always@(posedge clk or negedge rst)
Begin
if(rst==1’b0) tmp<=4’b0;
else tmp<=4’b1;
end
endmodule

## Slide 6: 向量資料
output [3:0] A;
  四位元輸出埠 A，向量索引由 3 遞加至 0。
  即 A[3], A[2], A[1], A[0]。
reg [7:0] B;
  八位元暫存器資料 B，向量索引由 7 遞減至 0。
  即 B[7], B[6], B[5], B[4], B[3], B[2], B[1], B[0]。
wire [3:0] C;
  三位元傳輸線
  即 C[3], C[2], C[1], C[0]

## Slide 7: 暫存器資料
reg 信號名稱 1，信號名稱 2 …。
搭配行為層次的 always 敘述使用。
具有記憶性功能，可以持續保持住電路中的邏輯準位。
  Ex: always@(posedge clk) \ begin … end
  循序邏輯
此情況下沒有記憶功能
  Ex: always@(*) \ begin …end
  組合邏輯

## Slide 8: always 程序結構區塊
always@ (A or B) = always@(*) // A 或 B 任一個事件信號上下緣皆會觸發
always@ (posedge Clk) // Clk 時脈正緣觸發
always@ (negedge Clk) // Clk 時脈負緣觸發
always@ (posedge Clk or negedge Clr) // Clk 時脈正緣觸發或 Clr 非同步控制信號負緣觸發

## Slide 9: 同步與非同步reset
非同步reset
同步reset

## Slide 10: 多進制表示
＜位元長度＞ ＜進制表示＞ ＜數值資料＞
  位元長度：以十進制數字表示該筆資料的總位元長度。若是未設定，則視為32位元。若是冠上負號‘-’，則視為2’s二補數資料。
  進制表示：分別以’b、’o、’d或’h表示這是二進制、八進制、十進制或十六進制的資料。若未設定，則視為十進制。
  數值資料：在定義的多進制下該數值的表示式。可混用’x’和’z’邏輯準位。可使用底線字元’_’來分隔較長的數字描述，增加可讀性。

## Slide 11: 多進制表示
  A = 4’b1010; // A被填入四位元二進制資料1010，相當於
  //八進制的4’o12、十進制的4’d10或十六進制的4’ha
  A = -4’h5; // A被填入四位元十六進制資料5的二補數，相當於
  // 二進制的4’b1011、八進制的4’o13或十進制的4’d11
  A = 4’b10x0; // A被填入四位元二進制資料，右第二位元為未知
  A = 4’bz10; // A被填入四位元二進制資料，左二個位元為高阻抗
  B = 8’b1011_1100; // 可使用’_’增加可讀性

## Slide 12: 邏輯準位與信號強度
邏輯準位
  0 邏輯 0 態或條件判斷式中的‘假’。
  1 邏輯 1 態或條件判斷式中的‘真’。
  x 或 X 浮接，邏輯值未定 (Floating)。
  z 或 Z 邏輯高阻抗 (High Impedance)。

## Slide 13: assign
  assign 輸出信號＝輸入信號與運算子的組合運算式
  指向之輸出必須是wire
  只能合成組合邏輯電路（不含有記憶性電路）
  assign a = b + c;
b
c
a

## Slide 14: 條件運算子
輸出信號＝條件判斷式?條件成立時的輸出值：條件不成立時輸出值。
assign P＝(A >＝B)？A：B； // 若 A >= B，將 A 送至 P；若 A < B，將 B 送至 P。 // 本例相當於取 A、B 二個輸入中較大者輸出。
assign Q＝(A >＝0)？A：-A； // 取 A 的絕對值輸出到 Q。
assign R＝(A >＝B) ？((A >＝C)？A：C)：((B >＝C)？B：C)； // 相當於取 A、B、C 三個輸入中最大者送至 R。

## Slide 15: 算術運算子
assign P ＝ A＋B＋Ci； // 將 A、B 與 Ci 相加之後送至 P
assign Q ＝ A－B； // 將 A 減去 B 之後送至 Q
assign R ＝ P * Q； // 將 P 與 Q 相乘之後送至 R
加、減、乘、乘冪運算子（＋、－、＊）。
除法與取餘數（／ 與 ％）大部分編譯程式無法合成它們 。(在被除數與除數都是變數時)

## Slide 16: 位元邏輯運算子
assign P ＝~A； // 將 A 作位元反（not）操作之後送至 P
assign Q ＝A & B； // 位元及（and）
assign R ＝A | B；？ // 位元或（or）
assign S ＝(A & ~B) | C；// 相當於布林代數式 S＝AB’＋C
assign T ＝~ ( A & B)； // 位元反及（nand）
assign U ＝~ ( A | B)； // 位元反或（nor）
assign V ＝A ^ B； // 位元互斥或（xor）
assign W ＝A ~^ B； // 位元互斥反或（xnor）
 |  | 反 | 及 | 或 | 互斥或 | 互斥反或
A：0101 |  | ~A | A & B | A ¦ B | A ^ B | A ~^ B 或 A^~B
B：1100 |  | 1010 | 0100 | 1101 | 1001 | 0110

## Slide 17: 運算子
運算子名稱 | 符 號 | 說 明
算術 | + , - , *, ** / , % | 加、減、乘、乘冪 除、取餘數（未必可合成）
位元邏輯 | ~ , & , ¦ ^ , ~^ 或 ^~ | 反、及、或 互斥或、互斥反或
精簡邏輯 | & , ~& , ¦ , ~¦ ^ , ~^或 ^~ | 及、反及、或、反或 互斥或、互斥反或
比較 | > , >= < , <= = = , != = = =, != = | 大於、大於等於 小於、小於等於 相等、不等 狀況等於、狀況不等（未必可合成）
邏輯 | ! , && , ¦¦ | 邏輯反、邏輯及、邏輯或
移位 | << , >> | 左移、右移
條件 | ? : | 判斷並由兩個運算元中挑出一個
連接 | {} | 依序結合各運算元
Verilog的運算子

## Slide 18: 連接運算子
assign P＝{A[1:0], B, A[3:2]}; // P 向量內容為 A[1], A[0], B, A[3], A[2]。
assign Q＝{2{3’b101}}; // Q 向量內容為 6’b101101。
assign R＝{A[1], 2{2’b01}}; // R 向量內容為 A[1], 4’b0101。
assign S＝{A[0], A[3:1] }; // S 內容為 A[0], A[3], A[2], A[1]，循環右移。
assign T＝{A[2:0], A[3]}; // T 內容為 A[2], A[1], A[0], A[3]，循環左移。

## Slide 19: Blocking與Nonblocking
阻隔性(Blocking)指定敘述
  輸出信號 ＝ 輸入信號的邏輯或算術組合
  編譯具有類似程式語言之順序性（Sequential）
非阻隔性(Nonblocking)指定敘述
  輸出信號 <＝ 輸入信號的邏輯或算術組合
  具有同時性（Concurrent）關係

## Slide 20: Blocking與Nonblocking
  module block (D, Clk, X, Y)；
  input D, Clk； // D, Clk 一位元輸入
  output [3:0] X, Y； // X, Y 四位元輸出
  reg [3:0] X, Y； // 宣告 X, Y 為暫存器資料
  always@ (posedge Clk) // 時脈正緣觸發
  begin
  // 阻隔性敘述
  X[0] = D;
  X[1] = X[0];
  X[2] = X[1];
  X[3] = X[2];
  // X[3] 等於 D
  // 非阻隔性敘述
  Y[0] <= D;
  Y[1] <= Y[0];
  Y[2] <= Y[1];
  Y[3] <= Y[2];
  // Y[3] 等於 Y[2]

## Slide 21: if－else 敘述
if （條件判斷式）
  begin
  一組敘述 A；
  end
  else
  begin
  一組敘述 B；
  end

## Slide 22: if－else 敘述
if（條件判斷式 1） begin
一組敘述 A；
end
else if（條件判斷式 2）
begin
一組敘述 B；
end
  else
  一組敘述 C；

## Slide 23: case敘述
  case（指標名稱）
  指標值1 ：begin 一組敘述 A； end
  指標值2 ：begin 一組敘述 B； end
  指標值3 ：begin 一組敘述 C； end
  ……
  default ：begin 一組敘述 Z； end
  endcase

## Slide 24: case敘述
  module half_add_case (A, B, C, S);
  input A, B; // A, B 一位元輸入
  output C, S; // C 進位和 S
  reg C, S;
  // 使用 case 敘述
  always@ (A or B)
  case ({A, B})
  2'b00 : begin C = 0; S = 0; end
  2'b01 : begin C = 0; S = 1; end
  2'b10 : begin C = 0; S = 1; end
  default : begin C = 1; S = 0; end
  endcase
  endmodule
A B | C S
0 0 | 0 0
0 1 | 0 1
1 0 | 0 1
1 1 | 1 0